Техническое задание

На выполнение работ по диагностике программного обеспечения, с возможностью проведения ремонта,  обрабатывающего центра портального типа КМС-3135 с ЧПУ, производителя КАFО FONG

1.Общие сведения

1.1.Наименование объекта

Обрабатывающий центр портального типа КМС-3135 производителя КАFО FONG, 2015 г.в. инв. № 7839, расположен на Производстве №-3 АО «Салаватнефтемаш», Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

1.2.Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

Паспорт и руководство по эксплуатации на агрегаты и узлы станка.

Технические требования настоящего технического задания.

1.3. Цель работ:

Диагностика программного обеспечения, с возможностью проведения ремонта,  обрабатывающего центра портального типа КМС-3135 с ЧПУ, производителя КАFО FONG.

Имеющиеся неисправности на оборудовании:

-рассогласование по круговой ориентации с поворотной головкой на 180 градусов;

- отсутствие связи поворотной головки с ЧПУ;

-появление неравномерных перемещений стола по оси Х.

Объем внеплановых ремонтов на оборудовании согласно двухстороннему акту осмотра и дефектной ведомости согласованной обеими сторонами.

.

#### 1.4. Характеристика объекта производства работ

1.4.1. Обрабатывающий центр портального типа КМС-3135 предназначен для обработки заготовок из черных и цветных металлов, мелких и средних сложных деталей.

1.4.2. Основные технические характеристики:

| Наименование параметров | Единица измерения | Данные |
| --- | --- | --- |
| Ход |  |  |
| Продольное перемещение по оси Х | мм | 3100 |
| Поперечное перемещение по оси Y | мм | 3500 |
| Продольное перемещение по оси Z | мм | 1000 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2700 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
| Диаметр инструмента (без пропуска гнезд) | мм | 125 |
| Диаметр инструмента (с пропуском гнезд) | мм | 215 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
| Энергопотребление | кВА | 35 |
| Минимальное давление гидравлической системы | кг/см2 | 70 |
| Минимальное давление пневматической системы | кг/см2 | 6 |
| Объем бака СОЖ | л | 800 |
| Масса станка, кг. | кг | 40000 |

1.4.3. Обрабатывающий центр портального типа КМС-3135 производителя КАFО FONG установлен на фундаменте и находится в корпусе Производства №-3 АО «Салаватнефтемаш», Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало выполнения работ – с момента подписания договора

Окончание выполнения работ – в течении 1 месяца.

Действие договора до 31.12.2021

1.6. Источник и порядок финансирования

Источник финансирования – собственные средства, ремонтный фонд.

2.Требования к выполнению работы

2.1. Комплекс работ по техническому диагностированию  обрабатывающего центра портального типа КМС-3135 производителя КАFО FONG должен быть выполнен в объемах определенных  технологическим регламентом завода изготовителя, в составе ППР  с соблюдением правил и мер безопасности труда.

2.2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами и в строгом соответствии разделов паспорта оборудования касающихся транспортировки, установки и выверки.

#### 2.3. Комплектующие и запасные части при применении, должны быть оригинальными (не аналоги). Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).           Обеспечение ГСМ за заказчиком.

2.4. Сотрудники подрядной организации при выполнении  работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий.

2.5. Неисправные узлы, замененные в процессе ремонта, подлежат возврату Заказчику для дальнейшей утилизации.

2.6. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: АО «Салаватнефтемаш», Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

# 2.7. Выполнение работ должно осуществляется Подрядчиком  по рабочим дням в период
с 8-00 до 17-00.

3.   Состав и содержание работ

3.1. Ведомость объемов работ технического диагностирования обрабатывающего центра портального типа КМС-3135 производителя КАFО FONG.

По факту проведенных работ выявленных неисправностей и дополнительных и согласованных   с Заказчиком.

4. Порядок контроля и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.

4.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты подтверждающий качество выполненных ремонтных работ  и завершения индивидуальных  испытаний (Обкатка на холостом ходу на всех скоростях и подачах, проверки на шум, нагрев, точность установки).

4.3.Технический надзор осуществляют:

4.3.1. За соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ - представители подразделения-заказчика, назначенные приказом по подразделению.

4.3.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения номерным указанием, которое обязательно к беспрекословному выполнению.

4.4. Контроль и приемка должны осуществляться в соответствии с паспортом на оборудование, инструкции по эксплуатации Разделы: «Порядок установки», «Настройка, наладка и режимы работы», «Испытания (программа и методика) на нормы точности».

4.5. Окончательная приемка в эксплуатацию оборудования осуществляется комиссионно, согласно приказа подразделения-заказчика.

5. Состав документации

5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет, акты выполненных монтажных работ и завершения индивидуальных  испытаний.

6. Порядок оплаты

6.1.Оплата работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7. Дополнительные требования

7.1. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.

7.2. Расходные материалы (фильтры, ремни, ГСМ) приобретаются за счет заказчика.

7.3.До начала выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию.

7.4.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

7.5. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Главный механик						                                                В.Г. Сабанов

Согласовано

Начальник РЭП                                                                                                                    М.Н. Подрядов